A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY

### STAVBA	-Obecný úrad Bunkovce – zvyšovanie energetickej účinnosti budov

MIESTO STAVBY		- Bunkovce

parc. č. 5/1

INVESTOR			- Obec Bunkovce

Bunkovce 103, Blatné Remety 072 44

PROJEKTANT		- PROJEKTOVO - INŽINIERSKA KANCELÁRIA,

Ing. Anton Pavúk

##### nám. Slobody 79, 09301, Vranov n. T.

VYPRACOVAL		- Ing. Ján Vadás

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU

Projekt stavby rieši zateplenie budovy OcÚ v obci Bunkovce. Jedná sa o montovanú jednopodlažnú budovu. Budova sa skladá z dvoch častí: spoločenskej sály a časti obecného úradu.

V súčasnosti je vzhľadom na technický stav objektu nutné jeho zateplenie a súvisiace úpravy. Zateplenie bude realizované komplexným zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny. Je navrhovaná kompletná výmena okien a exteriérových dverí. Tiež je navrhovaná výmena strešnej krytiny. Vymení sa systém ústredného vykurovania vrátane kotla.

Zateplením a úpravou objektu dôjde k zlepšeniu jeho tepelno-izolačných vlastností, čím sa zlepší ich energetická bilancia, k zlepšeniu hygienických podmienok a v neposlednom rade sa zvýši aj estetická hodnota objektu.

3. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Projektová dokumentácia pre Stavebné konanie je vypracovaná na základe týchto podkladov:

-objednávka investora

-technické konzultácie

-kópia z katastrálnej mapy

4. ČLENENIE STAVBY A PD

Stavba je delená na SO.

SO-01 - SPOLOČENSKÁ SÁLA

SO-02 - OBECNÝ ÚRAD

5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ ZÁSTAVBU

Stavba nie je závislá na iných investíciách v jej okolí. Na ostatnú okolitú výstavbu objekt nie je viazaný.

6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Užívateľom aj prevádzkovateľom objektu bude investor.

7. TERMÍNY ZAČATIA A UKONČENIA STAVBY

Vypracovanie projektu stavby		02/2017

Zahájenie výstavby		06/2017

Ukončenie výstavby		10/2017

8. KAPACITNÉ ÚDAJE A ÚČELOVÉ JEDNOTKY

zastavaná plocha		   589,5 m2

obstavaný priestor		3350,00 m3

9. INVESTIČNÉ NÁKLADY STAVBY

## Investičné náklady rieši samostatná časť PD – Rozpočet.

vo Vranove n. T.  02/2017                                                              vypracoval: Ing. Ján Vadás

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

- ÚZEMIE STAVBY

  - STAVENISKO

Stavenisko sa nachádza v intraviláne obce Bunkovce na parc. č. 5/1.

Prístup na pozemok je zabezpečený z existujúcej miestnej automobilovej komunikácie - situovaný zo západnej strany objektu.

Pozemok sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme, v blízkosti nie sú chránené objekty ani porasty. Na stavenisku sa nenachádza vysoká zeleň, ktorú by bolo potrebné odstrániť.

Výstavba nevyžaduje žiadne prekládky inžinierskych sietí.

  - VYKONANÉ PRIESKUMY

Na stavenisku bola vykonaná obhliadka objektu za účasti investora, a projektanta.

Pri obhliadke bolo zistené:

- poruchy tepelnoizolačného charakteru (nedostatočná hrúbka obvodového a strešného plášťa, tepelný odpor konštrukcie nevyhovuje STN 73 0540)

- poškodenie soklovej časti omietok

- poruchy fasády spôsobené úpravami objektu.

  - ZAMERANIE

Pred započatím projekčných prác bolo vykonané polohopisné zameranie stavebného pozemku a jeho okolia v potrebnom rozsahu, vrátane podzemných a nadzemných inžinierskych sietí.

  - PRÍPRAVA

Existujúci objekt sa nachádza v rovinatom teréne.

- URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE

  - URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Existujúca stavba slúži ako obecný úrad v obci Bunkovce.. Jedná sa o montovanú budovu jednopodlažnú bez suterénu. Budova sa skladá z dvoch častí: spoločenskej sály a časti obecného úradu.

Tepelno-izolačné vlastnosti obvodového plášťa je nevyhovujúci, čo má za následok vysokú spotrebu energie na vykurovanie. V súčasnosti je teda vzhľadom na technický stav objektu nutná jeho zateplenie a súvisiace úpravy.

Zateplenie spočíva v aplikácii kontaktného zatepľovacieho systému (odstránenie pôvodného opláštenia z hliníkových plechov, nakotvenie OSB dosky a následne kontaktného zatepľovacieho systému). Výmene pôvodných drevených okien. V súvislosti s navrhovaným zateplením je nutné aj nainštalovanie odkvapových žľabov a dažďových zvodov. Tiež je nutná výmena exteriérových parapetov. Tiež je navrhované zateplenie stropu aplikáciou izolačných rohoží do priestoru povaly. Je navrhovaná kompletná výmena okien a exteriérových dverí. Tiež je navrhovaná výmena strešnej krytiny. Vymení sa systém ústredného vykurovania vrátane kotla.

Rekonštrukciou a úpravou objektu dôjde k zlepšeniu jeho tepelno-izolačných vlastností, čím sa zlepší ich energetická bilancia, k zlepšeniu hygienických podmienok a v neposlednom rade sa zvýši aj estetická hodnota objektu.

  - STAVEBNO - TECHNICKÉ RIEŠENIE

KONŠTRUKCIE A PRÁCE HSV

ZASTREŠENIE

-Je navrhované vymeniť strešnú krytinu za novú z poplastovaného oceľového plechu vrátane lát, kontralát a podstrešnej fólie.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

-Vonkajšie omietky sú navrhované štrukturované.

-V časti sokla sú navrhované mozaikové omietky.

-Vnútorné úpravy povrchov sa nebudú meniť.

VÝPLNE OTVOROV

-Všetky exteriérové okná a dvere budú vymenené za nové. Budú použité okná v plastových profiloch	 min. 5-komorových. Taktiež bude vytvorený jeden nový okenný otvor o rozmeroch 2350x1750mm.

KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ

-Izolácia fasády je navrhovaná komplexným kontaktným zatepľovacím systémom s nasledujúcou skladbou z interiéru do exteriéru:

- Pôvodná nosná konštrukcia (po odstránení pôvodného opláštenia z hliníkových plechov)

- OSB doska

- lepiaca stierka

- minerálna vlna, hr. 150mm

- sklotextilná sieťovina

- krycia hmota s výstužou zo sklenej tkaniny

- penetračný náter

- štrukturovaná omietka – silikátová

-v časti sokla bude vrchná (vonkajšia vrstva) nahradená mozaikovou omietkou a použitá tepelná izolácia STYRODUR 2800 C, hr. 100mm.

-Strecha sa zateplí aplikáciou rohoži z minerálnej vlny hr. 350mm do priestoru povaly vrátane parozábrany.

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

-Oplechovanie parapetov okien, pododkvapové žľaby a zvody vrátane doplnkov budú vyrobené z oceľového pozinkovaného plechu hr. 0,63 mm, ktorý po zoxidovaní (cca 2 roky) treba natrieť vonkajšou krycou farbou na kov v 2-3 vrstvách. Plech je možné natrieť aj reaktívnou farbou ihneď po osadení a následne krycou farbou na kovy.

-Dažďové zvody a žľaby je možné použiť aj plastové. Oplechovanie parapetov je možné nahradiť doskami z plastov.

  - RIEŠENIE DOPRAVY

Objekt sa nachádza na pozemku, ku ktorému je zabezpečený prístup z existujúcej miestnej automobilovej komunikácie.

  - STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Riešený objekt nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a svoje okolie. Ako škodlivý produkt vznikajú splaškové vody z prevádzky objektu. Tieto splaškové vody budú odvádzané do existujúcej verejnej kanalizácie. TKO je skladovaný v kontajneri, ktorý bude vyprázdňovaný na verejnú skládku. Vetranie objektu je prirodzené.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z. o kategorizácií odpadov, kategórie: O – ostatný, N - nebezpečný

*15 01 01- obaly z papiera a lepenky						O

*15 01 02- obaly z plastov								O

*17 01 07- zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky

iné ako uvedené v 17 01 06	 					O

*17 02 01- drevo									O

*17 02 02- sklo									O

*17 02 03- plasty									O

*17 04 05- železo a oceľ								O

*17 08 02- stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01	O

*15 01 10- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo

kontaminované nebezpečnými odpadmi				N

-Z odpadov kategórie ostatný odpad, ktorý vznikne pri realizácii stavby, bude využiteľný odpad odovzdaný do zariadení na zber alebo zhodnotenie, nevyužiteľný odpad bude odovzdaný na zneškodnenie oprávnenej právn. (fyz.) osobe, resp. umiestnený na povolenej skládke odpadov so súhlasom  jej prevádzkovateľa o čom bude mať doklad.

-V prípade vzniku odpadov kategórie nebezpečný odpad, bude s ním nakladať v zmysle platnej legislatívy o odpadovom hospodárstve a zabezpečí jeho zhodnotenie resp. zneškodnenie prostredníctvom oprávnenej právn. (fyz.) osoby o čom bude mať doklad.

Pri prevádzkovaní sa nepredpokladá vznik odpadov v súvislosti s výstavbou riešenou v projekte v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. o kategorizácií odpadov, kategórie: O – ostatný, N - nebezpečný

  - POŽIARNA OCHRANA

Materiály použité na rekonštrukciu vyhovujú protipožiarnym predpisom. Objekt svojim dispozičným riešením zabezpečuje kontrolu a únik z priestorov zasiahnutých požiarom. Základná koncepcia požiarnej ochrany je spracovaná podľa STN ako aj ostatných naväzujúcich noriem z oboru požiarnej ochrany. V objekte sú únikové cesty ktoré vedú priamo na voľné priestranstvo. Proti atmosférickému a statickému predpätiu bude objekt chránený sústavou bleskozvodu podľa STN.

  - OCHRANNÉ PÁSMA

Územie nie je situované v žiadnom ochrannom pásme, v blízkosti nie sú chránené objekty ani porasty.

  - KOORDINÁCIA SÚBEŽNEJ VÝSTAVBY

Stavba nebude realizovaná na etapy.

3.0  VYKUROVANIE

Je navrhované inštalovať kotol, závesný kondenzačný typ Viessmann Vitodens 200-W, 28kW, s príslušenstvom a systém vykurovania (rozvody a radiátory) v časti obecného úradu.

vo Vranove n. T.  02/2017                                                              vypracoval: Ing. Ján Vadás